## Slide 1
Implementierung und Optimierung von Algorithmen zur Audiosignal-Klassifikation auf einer heterogenen Prozessorarchitektur
Masterarbeit
von
B.Sc. Inf. Kristian Wolpers
Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. H. Blume
Zweitprüfer: Prof. Dr.-Ing. C. Müller-Schloer
Betreuer: Dipl.-Ing. I. Schmädecke

## Slide 2: Übersicht
Motivation
Musikklassifikation
Aufgabenstellung
Heterogenes System
Optimierung am Beispiel des MFCC-Merkmals
Ergebnisse
Zusammenfassung

## Slide 3: Motivation
Mobile Endgeräte besitzen hohe Speicherkapazitäten
Speicherung von großen Musikdatenbanken möglich
Idee:
Einsatz von automatischer Musikklassifikation
Herausforderungen:
Musikklassifikation rechenintensiv
Akkukapazität begrenzt

## Slide 4: Musikklassifikation
Fensterung des Signals
Merkmalsextraktion pro Fenster durchführen (z.B. Zero Crossing Rate)
Erstellen von Merkmalsreihen Mn
Am Beispiel SVM
Zwei Merkmale
Zwei Klassen ( blaue Quadrate/rote Kreise)
Hyperebene trennt Klassen
Neuer Vektor (grünes Dreieck) wird durch Lage zur Hyperebene klassifiziert
Merkmalsreihen Mn
Minimierung der Daten auf eine feste Anzahl
Vorbereitung der Daten zur Klassifikation
Erstellen eines Merkmalsvektors MV pro Musikstück
Extraktion
Prozessierung
Klassifikation
Musik-
stück
Merkmale
Merkmalsvektor
Genre
Merkmal 2
Merkmal 1

## Slide 5: Extraktionszeiten auf verschiedenen Prozessoren
Chart: Zeit in [std]
| ARM926 | ARM1136 | C6713 (DSP) | E8400 CPU
ARM926 | 87.4333 | 72.4333 | 3.2667 | 0.11667
7 Merkmale
1000 extrahierte Lieder
3 min pro Lied
Laufzeit proportional zur Anzahl der Merkmale und Lieder
Extraktion nimmt ca. 90% der Laufzeit ein
Klassifikation und Prozessierung signifikant schneller
Mobile Prozessoren

## Slide 6: Aufgabenstellung
Shared Memory
Cortex A8
C674x
System Interconnection
Software-
Referenz
Software-
Referenz
Prozessierung
Klassifikation
Ziel: Applikationsspezifische Bewertung der heterogenen Architektur nach Laufzeit und Energie-Effizienz
Extraktion
Extraktion

## Slide 7: Heterogenes System ARM+DSP
 | Cortex A8 | TI C674x DSP
Taktung | 1 GHz | 800 MHz
Architektur | ARMv7 | 128-bit VLIW
Floatberechnung | NEON-SIMD-Einheit | Intern
Programierbarkeit | C/C++ | C
Speicheranbindung (extern) | Ja | Ja
L2-Cache | 256 KB | 256 KB
Eigene Speicherbereiche im RAM
Kommunikation über Shared Memory

## Slide 8: Algorithmen
Spectral Contrast
Spectral Rolloff
Spectral Flux
MFCC
NASE
Octave Spactral Contrast
Low Energy
Root Mean Square
Zero Crossing Rate
Amplitude of Maximum in Chromagram
Spectral Crest Factor
Sub-band Energy Ratio
RMD
MSA
SVM
Extraktion
Prozessierung
Klassifikation
ARM: Beschleunigung zwischen 1,1 (NASE) und 14,2 (RMS)
DSP: Beschleunigung zwischen 1,05 (SF) und 7,7 (ZCR)
Beschleunigung von FFT um 40,35 (ARM) und 3,8 (DSP)
Beschleunigung von MAG um 28 (ARM) und 29,1 (DSP)

## Slide 9: MFCC
Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC):
Merkmal aus dem Frequenzbereich
Beschreibt psychoakustische Effekte
Berechnung in 3 Schritten:
  Bandpassfilterung mit n Dreiecksfenstern (Filterbank)
  Logarithmus-Berechnung
  Diskrete Cosinus Transformation
Ergebnis:
Ergebnisvektor mit n Komponenten
Chart: 
| Filter | Log | DCT
Anteil | 44 | 28 | 28

## Slide 10: MFCC: Filterbank-Optimierung ARM (1)
Herausforderung:
Verschachtelte Schleifen
Unterschiedliche Durchläufe je Filterbank-Element
Idee:
Unterteilung der Durchläufe in Abschnitte mit bestimmten Eigenschaften (4 parallele, 2 parallele und 1 Operation)
Ausnutzung von SIMD-Intrinsics und der NEON-SIMD-Einheit
L1P-Cache
ARMv7-Kern
NEON-SIMD-Einheit
L2-Cache

## Slide 11: MFCC: Filterbank-Optimierung ARM (2)
for (unsigned int m = 1; m <= M; m++) {
mod = (AnfangFiler - EndeFilter+1) % 4;
fedtbd = EndeFilter[m]-mod+1;
r4 = vld1q_f32(temp[0]);
for (unsigned int k = AnfangFilter[m]; k < (fedtbd – 1); k +4) {
w4 und s4 laden
r4 = vmlaq_f32(r4, s4, w4);
}
vst1q_f32(temp[0], r4);
if (mod > 1) {
w2, r2 und s2 laden
t2 = vmla_f32(r2, s2, w2);
vst1_f32(temp[0], t2);
fedtbd += 2;
}
if (mod == 1) {
log_M[m - 1] = signal[fedtbd] * wk[m - 1][fedtbd];
}
log_M[m - 1] += temp[0] + temp[1] + temp[2] + temp[3]+1;
}
for (unsigned int m = 1; m <= M; m++) {
for (unsigned int k = AnfangFilter[m]; k <=EndeFilter[m]; k++) {
log_M[m - 1] += signal[k] * wk[m - 1][k];
}
}
Referenz-Code
Optimierter Code
Drei Abschnitte:
  4 Parallele Operationen
  2 Parallele Operationen
  1 Operation
Aufsummierung der Einzelergebnisse
Beschleunigung um Faktor 1,9

## Slide 12: MFCC: Filterbank-Optimierung DSP (1)
Hardware-unterstützte Schleifen Beschleunigung (SPLOOP)
Ausnutzung der 8 Ausführungseinheiten
Aufteilung in Iterationsintervalle fester Länge
Einfügen von Spezialoperationen zur Steuerung durch den Compiler
Instruction Fetch
SPLOOP Buffer
Instruction dispatch
Instruction decode
.L1
.S1
.M1
.D1
.L2
.S2
.M2
.D2
Registerfile A
Registerfile B

## Slide 13: MFCC: Filterbank-Optimierung DSP (2)
SPLOOPD 14
|| ADDAW .D1 A15,A3,A6
|| MV .L2X A4,B5
LDW .D1T1 *A6++,A3
|| LDW .D2T2 *B5++,B4
NOP 2
SPMASK L1
|| ADD .L1 A11,A10,A5
SPMASK D1
|| LDW .D1T1 *A5,A4
MPYSP .M1X B4,A3,A3
NOP 3
ADDSP .L1 A3,A4,A4
NOP 3
STW .D1T1 A4,*A5
Unterteilung eines Schleifendurchlaufs in Intervalle gleicher Länge (Leerzeilen)
Ausführen aller Intervalle aus unterschiedlichen Iterationen parallel
Sonderbefehle zur Steuerung der SPLOOP
Zusätzliche Optimierung des Logarithmus
Insgesammte Beschleunigung um Faktor 3

## Slide 14: Vergleich ARM und DSP (Extraktionsrate)
Chart: Extraktionsrate in [1/s]
| FSet1 | FSet2 | FSet3 | FSet4
ARM | 11578.7588 | 4931.9825 | 22098.7865 | 18450.3425
DSP | 20982.0849 | 13029.0369 | 165960.7249 | 24960.4262
Extraktionsrate des DSP höher
Größter Unterschied bei FSet3 (Faktor 7,5)
 DSP besser für die Merkmalsextraktion geeignet

## Slide 15: Musikklassifikationsmethoden und Bewertungsmetriken
 | MCL 1 | MCL 2 | MCL 3 | MCL 4
1. Merkmal: | SC | NASE | ZCR | AOMIC
2. Merkmal: | SR | OSC | LE | SCF
3. Merkmal: | SF | MFCC | RMS | SBER
4. Merkmal: | MFCC | -- | -- | --
Prozessierung: | RMD | MSA | RMD & MSA | RMD & MSA
Klassifikation: | SVM | SVM | SVM | SVM
Extraktionsrate Rex, Energie-Effizienz Eeff, Laufzeit Tges
Leistungsaufnahmen von Texas Instruments geschätzt

## Slide 16: Vergleich ARM und heterogenes System (Laufzeit)
Chart: Laufzeit in [ms]
| MCL1 | MCL2 | MCL3 | MCL4
ARM | 115.52 | 673.77 | 69.08 | 93.83
heterogenes System | 69.474 | 352.043 | 22.361 | 79.552
Musikklassifikation auf dem heterogenen System schneller
Größter Unterschied MCL3 (Faktor 3)
 Laufzeit: Heterogenes System < ARM

## Slide 17: Vergleich ARM und heterogenes System (Energie-Effizienz)
Chart: Energie-Effizienz in [1/J]
| MCL1 | MCL2 | MCL3 | MCL4
ARM | 51.222 | 8.782 | 85.657 | 63.063
heterogenes System | 39.22 | 7.74 | 121.855 | 34.252
ARM für MCL 1,2 und 4 Energie-effizienter (bis zu Faktor 1,8 MCL3)
Heterogenes System für MCL3 Energie-Effizienter (Faktor 1,4)
Energie-Effizienz: ARM > Heterogenes System

## Slide 18: Zusammenfassung
Portierung des MCL auf den Cortex A8
Implementierung der Merkmalsextraktion auf dem C674x
Optimierung der Merkmalsextraktion auf Cortex A8 und C674x
Untersuchung der Rechenzeit und Energie-Effizienz von Cortex A8 und heterogenen Systems zur Musikklassifikation
Vergleich der beiden Systeme
Optimierte Versionen der Merkmalsextraktion auf ARM und DSP Optimierungsbeispiele für ARM und DSP
Applikationsspezifische Bewertung der Architekturen

## Slide 19: Vergleich ARM und DSP (Energie-Effizenz)
Chart: 
| FSet1 | FSet2 | FSet3 | FSet4
ARM | 68513.3659 | 29183.3285 | 130762.0505 | 109173.6241
DSP | 105970.1258 | 65803.2165 | 838185.4743 | 126062.7588
DSP ist trotz höherer Leistungsaufnahme Energie-effizienter
Größter Unterschied bei FSet3 (Faktor 6,4)
=> DSP besser für die Merkmalsextraktion geeignet

## Slide 20: Aufgabenstellung
Vorgegeben:
Heterogenes System aus ARM Cortex A8 und TI C674x DSP
Referenzimplementierung des MCL in C++
Aufgaben: